Neste Turbo+ 5W-30 Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелого транспорта

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SAE 5W-30 ACEA E7/E4 Cummins CES 20,071/-2/-6/-7 Mack EO-M+ MAN M3277 MB 228.5 MTU Type 3 Renault RVI RXD Scania LDF-3/LDF-2/LDF Volvo VDS-3, VDS-2

ОПИСАНИЕ Оно выполняет как требования Европейских, так и Северно-Американских ведущих производителей к маслу для тяжелой дизельной техники. Масло поддерживает чистоту двигателей, защищает от износа и поддерживает расход масла низким. В проведенных в Финляндии полевых и моторных испытаниях доказано, что масло Neste Turbo+ 5W-30 экономит топливо по сравнению с традиционным моторным маслом. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Превосходные низкотемпературные характеристики • Экономия горючего • Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 5W-30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 860 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 229 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -54 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 165 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 72 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 12 |  |  |  |
| Вязкость cП/ -30 °C | 6100 |  |  |  |
| ТВN мгКОН/г | 17,2 |  |  |  |

Neste Turbo+ 5W-30 - полностью синтетическое высокой производительности масло для новейших высокоэффективных двигателей тяжелого транспорта с продленными диапазонами замены масла.